Уважаемый покупатель!

Меры безопасности и условия хранения нагревательной пленки:

- Не рекомендуется попадание влаги, любых жидкостей на месте разреза пленки и непосредственно на нее.

- Избегать повреждения ламинированного покрытия инфракрасной пленки.

- Запрещается разрезать пленку в местах, не предназначенных для ее разреза (на пленке указана линия отреза).

- Рекомендуем все работы связанные с монтажом и подключением электросети, проводить силами квалифицированных специалистов в области электро-монтажных работ.

- Запрещается монтировать инфракрасную пленку в помещениях, где есть непосредственный контакт пленки с водой и влажность воздуха более 80%.

- Запрещается  накрывать пленку и укладывать на уже смонтированный пол мощные и объемными изоляторами тепла (большие мягкие игрушки, очень ворсистые ковры, толстые матрацы и т.п.) или искусственно нагревать место монтажа другими нагревательными приборами.

- Рекомендуется при использовании финишного покрытия в качестве  ламината или паркетной доски устанавливать температуру прогрева пола не более +28С в целях  увеличения срока службы данного финишного покрытия.

- Не рекомендуется использовать материалы для соединения инфракрасной пленки с электрическими проводами (клипсы) и изоляцию контакта (винил-мастичный скотч) других производителей.

- Не рекомендуется  использовать инфракрасную пленку разных производителей на одном участке.